## Slide 1: iEDA水滴计划答辩 ——2024-07期
iEDA课题组
龙泽昊

## Slide 2
个人简介
C++实习总结
EDA实习总结
01
02
03
感兴趣的内容
04

## Slide 3: 个人简介
姓名：龙泽昊
教育经历
  清华大学-数学与应用数学-本科
  清华大学-数学与应用数学-博士
获奖经历
  2022，2023，2024年入选阿里巴巴数学竞赛决赛
  2022年获阿里巴巴数学竞赛决赛优秀奖
爱好
  散步，看电影，围棋

## Slide 4: C++实习总结
C++三大特性
  封装：封装是指将数据和操作数据的函数捆绑在一起，形成一个对象。
  继承：继承允许一个类（称为子类或派生类）继承另一个类（称为基类或父类）的属性和方法。
  多态性：多态性是指同一个接口可以被不同的对象以不同的方式实现。
Modern C++
  自动类型推导（auto 关键字）；资源管理；Lambda 表达式；初始化语句；tuples；类模板参数推导等

## Slide 5: Astar 算法

## Slide 6: Astar 算法
将起点设为当前节点
搜索当前节点的有效邻居
计算所有邻居的
将所有邻居加入到优先队列
将优先队列中最小的点设为当前节点
将当前节点加入到关闭列表
优先队列是否为空
当前节点是否为终点
开始
结束
Y
N
Y
N

## Slide 7: EDA知识
看书
  《数字集成电路物理设计》
  《VLSI物理设计：从图分割到时序收敛》
  《集成电路静态时序分析与建模》
iFlow，iEDA流程实践
  不同设计文件和不同工艺下的iFlow
  sky130下的iEDA
iEDA源码阅读

## Slide 8: EDA流程与算法-逻辑综合

## Slide 9: EDA流程与算法-布局
布局问题介绍
    给定有连接线关系 (线网) 的单元集合以及布局区域，布局对单元进行放置。一般布局目标是最小化线网总线长/时序/功耗，要求单元满足合法性（在布局区域内、对齐Row/Site、单元相互不重叠等) 的规定
问题与算法
    全局布局：罚方法；拉格朗日方法；梯度法
    合法化与详细布局：划分子单元；两阶段法；Tetris,Abacus等
    可布线性布局：单元膨胀；建立可微模型梯度优化
    时序驱动布局：基于线网的方法；基于路径的方法；可微的方法
    Region约束布局：NTUplace4dr；Eh?Placer；DREAMPlace；
    2.5D/3D布局：双层规划；网表划分；MIV合法化；

## Slide 10: EDA流程与算法-时钟树
时钟树问题介绍
  给定时钟单元分布，构建时钟网络（树）以实现时钟源到达各个寄存器的时序需要，期间需满足给定的各类约束，并尽可能节约设计资源
缓冲方案
  缓冲器插入，缓冲器增强
线网拓扑
  树形拓扑，非树形拓扑，混合拓扑

## Slide 11: EDA流程与算法-布线
布线问题介绍
  将分布在芯片核内的模块，标准单元和输入输出接口单元按逻辑关系进行互连，并为满足各种约束条件进行优化
三个关键步骤
  Global Routing；
  Track Assignment；
  Detailed Routing

## Slide 12: EDA流程与算法-时序分析
门延迟计算
  NLDM
  CCS
互连线延迟计算
  Elmore delay metric
  D2M delay metric
  ECM delay metric
  MD2M delay metric
  Arnoldi delay metric

## Slide 13: EDA流程与分析-时序优化
路径延迟=互连线延迟+门延迟
Setup约束：
Hold约束：
时序优化算法
  单元尺寸调整
  缓冲器插入
  AI方法

## Slide 14: iFlow流程
综合：将RTL代码转化为网表
布局
  floorplan：主要是进行芯片的面积以及形状的规划
  tapcell：为所有标准单元的N阱和衬底提供偏置电源
  PDN：构建为整个芯片供电的电源网络
  gplace：将标准单元摆放到core area范围
  resize：一部分标准单元的更换及插入
  dplace：对gplace阶段已经摆放的标准单元进行合法化

## Slide 15: iFlow流程
时钟树综合（CTS）：创建真实的时钟，并构建时钟树。
filler：填充标准单元之间的空隙
布线
  groute：做好布线资源分配，生成布线引导文件“route.guide”
  droute：根据guide文件的描述去形成实际布线
版图：得到用于foundry生产的gds文件

## Slide 16: 感兴趣的内容
AiEDA

## Slide 17
OSCC
iEDA课题组
感谢聆听
Thanks for your attention