## Slide 1: iEDA水滴计划答辩 ——2024-07期
iEDA课题组
李子超

## Slide 2
个人简介
C++实习总结
EDA实习总结
01
02
03
感兴趣的内容
04

## Slide 3: 1 个人简介：
本科： 广州大学， 网络工程专业；
研究生：深圳大学，人工智能专业，研0；
暑假： 参加水滴计划进行学习；

## Slide 4
个人简介
C++实习总结
EDA实习总结
01
02
03
感兴趣的内容
04

## Slide 5: 2.1 C++学习内容
1、工具使用：Git、MobaXterm、Vscode
2、插件学习：Cmake、Google Test、SSH
3、C++学习：C++基础、C++进阶

## Slide 6: 2.1 C++学习内容
C++基础：
  面向过程：变量、函数、指针等
  面向对象：封装、继承、多态等
  STL：容器、迭代器、算法
C++进阶：
  移动语义
  Lambda表达式
  auto类型推导
  范型编程
  智能指针
Notes: 托尔斯泰

## Slide 7: 2.2 学习笔记

## Slide 8: 2.3 A-Star算法实现
题目：

## Slide 9: 算法思想
A-star算法是一种启发式搜索算法，用于在图中找到从起点到终点的最短路径。结合了 Dijkstra 算法的优点（最短路径）和最佳优先搜索的优点（启发式搜索）,以有效地找到最优路径。
启发式函数：h(x)
用于估计从节点x到终点的最低代价，从而减少搜索空间；
      曼哈顿距离；
      欧几里得距离；

## Slide 10: 算法思想
启发式函数的选择：

## Slide 11: 算法思想
核心公式： f(x)=g(x)+h(x)
  g(x)：起点到节点x的的实际代价；
  h(x)：节点x到终点的预估代价（启发式）；
  f(x)：从起点经过节点x到终点的预估总代价；

## Slide 12: 算法思想
  流程描述：
  建立一个优先队列openlist，其中元素按照总代价f（x）从小到大进行排序；
  将起点加入openlist；
  从openlist不断取出代价最小的点，并存入周围的点，更新代价，直到遍历到终点；

## Slide 13: 2.3 A-Star算法实现
数据结构设计：
  Point类
    坐标
    F,G,H值
  Map类
    二维矩阵表示地图
    地图长度、宽度等信息；
  Astar类
    Openlist和Closelist

## Slide 14: A-Star算法实现
计算H(x):
openList的定义：

## Slide 15: A-Star算法运行结果
样例1： 样例2：

## Slide 16: 2.4 C++学习总结
收获：
  C++基础掌握更牢靠；
  注意编程规范问题；
  工程化思想；
  面对对象思想；
不足：
  C++17、20特性掌握不好；
  Cmake、googletest等工具使用不熟练；
  代码能力有待提高；

## Slide 17
个人简介
C++实习总结
EDA实习总结
01
02
03
感兴趣的内容
04

## Slide 18: EDA实习总结
EDA后端全流程学习
  《数字集成电路物理设计》
  《超大规模集成电路物理设计》
iEDA Flow流程实践
  sky130_gcd和sky130_uart
iEDA工程代码实践：布局合法化算法实现
  学习Abacus算法
  实现Tetris算法

## Slide 19: 3.1 EDA后端全流程学习
学习笔记：

## Slide 20: 3.1 EDA后端全流程学习

## Slide 21: 3.1 EDA后端全流程学习
逻辑综合：
translation + logic optimization + gate mapping
网表划分：
  将电路划分成子模块，要求子模块之间的连接数量最小化，且符合设计约束；
布图规划
  确定每个电路模块的形状、位置、外部特征（外部引脚位置）；
布局规划
布线规划

## Slide 22: 3.2 iEDA Flow流程实践
git clone iEDA
编译项目：bash build.sh -j 16
拷贝 iEDA 到sky130 目录
工艺为sky130，分别指定设计为gcd或uart，运行Flow
cts_db.rpt

## Slide 23: 3.2 iEDA Flow流程实践

## Slide 24: 3.3 布局合法化算法实现
布局合法化在全局布局之后，主要是把经过全局布局后确定位置的标准单元，放置到行上，消除重叠，并尽可能减少移动
布局合法化算法主要有：
1、Abacus算法
2、Tetris算法
Abacus: fast legalization of standard cell Circuits with minimal movement
Tetris：Method and system for high speed detailed placement of cells within an integrated circuit design;

## Slide 25: Abacus算法
伪代码：
流程图：

## Slide 26: PlaceRow函数
参数：
inst：要放置的单元；
row_idx：要放置的行；
is_trial：指示是否为试验性放置；
is_record_cluster：是否记录与实例放置相关的聚类信息

## Slide 27: PlaceRow函数
流程：
获取矩形；
获取间隔列表；
寻找可放置间隔；
将单元放置到间隔，组织成簇；
计算移动成本，更新聚类信息；

## Slide 28: 实现Tetris算法
算法流程：
代码修改：
单元排序：考虑宽度的权重
放置逻辑：找最近行进行放置

## Slide 29: 实现Tetris算法
单元排序：
公式：f(x)=x-w*width;

## Slide 30: 实现Tetris算法
放置行的选择：
根据单元实例的y坐标，确定所在行；
尝试将单元放置在当前行；
若失败，逐步向当前位置的上一行和下一行寻找插入位置；

## Slide 31: 实验结果-1

## Slide 32: 实验结果-2
进行单元排序时，公式：f(x)=x-w*width 不同权重w的结果：

## Slide 33
个人简介
C++实习总结
EDA实习总结
01
02
03
感兴趣的内容
04

## Slide 34: 4 感兴趣的内容
布局、布线相关；
AI和EDA结合；

## Slide 35
OSCC
iEDA课题组
感谢聆听
Thanks for your attention